業務用厨房熱機器基準　チェックシート

機種：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載日：

| 項番 | 項目 | 細目 | 細目明細 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目的 |
| 3 | 適用範囲 | 業務用厨房熱機器ついて適用する |
| 7 | 構造 | 業務用厨房設備機器基準にこの項目に下記を追加する |
| 7.1 | 一般要求事項 |
| 7.1.1 | 清掃性 | 通常の使用時80℃5分以上保持 | ℃ |  |
|  |  | 容易に清掃 |  |
| 7.1.1.201 |  | 清掃のときにバーナ等取り外す場合 取扱説明書に記載 |  |
| 7.1.1.202 |  | 五徳等の取り外し、露出部の容易な清掃 |  |
|  |  | 五徳等の重量が重く一人で取り外し不可の場合 そのままで容易に清掃 |  |
| 7.1.1.203 |  | スチームコンベクションオーブン蒸気発生部に異物の混入 |  |
|  |  | 水溜り部の排水 |  |
| 7.1.1.204 |  | フライヤの排油部の油気が回り込まない構造 |  |
| 7.1.2 | ごみが溜まりにくい構造 | 汁受部構造の清掃性 |  |
| 7.1.2.201 |  | 回転釜等の駆動部の露出 |  |
| 7.1.2.202 |  | 回転機構、駆動機構、送り機構部の清掃 |  |
| 7.1.3 | 有害小動物の排除 | 専門技術者による点検、清掃が可能な構造や場所 |
| 7.1.3.201 |  | 通常の清掃において危険な部位の構造 |  |
| 7.1.3.202 |  | 安全性と機器の性能を維持するための断熱、通気のための隙間で異物が溜まりにくい場所 |  |
| 7.1.4 | 混入の防止 |
| 7.1.4.201 |  | 甲板上の棚構造は水切り構造 |  |
| 7.1.4.202 |  | 炊飯器の図４のような蓋の場合の異物の混入 |  |
| 7.1.6 | 使用者の安全 |
| 7.1.6.201 |  | 回転、駆動機構等の巻き込み事故防止対策 |  |
| 7.1.6.2.2 |  | 非常停止ボタンの設置 |  |
| 7.1.6.203 |  | ファン回転部ファンガード部構造 |  |
| 7.2 | 食品が直接触れる部分 |
| 7.2.201 |  | 80℃で5分以上保つ状態で容易に清掃 | ℃ |  |
| 項番 | 項目 | 細目 | 細目明細 | 合否 |
| 7.3 | 各部構造における要求事項 |
| 7.3.1 | 機器下方の高さ |
| 7.3.1.201 |  | 回転釜等構造上必要な補強材が清掃しやすいことを条件に150㎜以下 | ㎜ |  |